C O M U N E   DI   C E S E N A T I C O

Provincia di Forlì-Cesena

ALLACCI FOGNARI – DISCIPLINARE TECNICO

- Per quanto attiene all’incidenza sulla circolazione stradale, dovrà essere garantita la fluidità della circolazione e salvaguardata la pubblica incolumità. I lavori dovranno essere eseguiti      in       maniera da consentire la circolazione almeno a senso unico alternato, facendo uso dell’apposita segnaletica, con le modalità previste dal codice della strada e dal relativo regolamento d'esecuzione;

- Che gli ostacoli o impedimenti sul suolo stradale siano segnalati nei modi prescritti alle leggi vigenti in materia di circolazione stradale;

- Che l’occupazione sia convenientemente recintata e i materiali di lavoro o di rifiuto siano tenuti all’interno delle recinzioni;

- Che siano fatti salvi i diritti di terzi, tutte le prescrizioni di legge e regolamenti vigenti;

- Che sia comunicato:

- telefonicamente, almeno 10 gg.  prima,  l’inizio dei lavori, al tecnico incaricato dalla Società   Cesenatico Servizi geom. Casadei Giuseppe  n. telef. 3601023447

- il titolare dello scarico dovrà richiedere ai tecnico comunale Geom. Sirri Jenny tel. 0547/79238 email. jenny.sirri@comune.cesenatico.fc.it   la visita di controllo a scavi aperti,  a tubo posato e collegato, prima dei riempimenti;

- Che prima dell'inizio dei lavori sia verificato con gli esercenti degli impianti ( Telecom, Italcogim, HERA, ecc.) l'esatto posizionamento degli stessi, in caso di rotture o guasti causati dai lavori segnalarlo immediatamente all'esercente dell'impianto e concordare la riparazione;

- Che ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose a seguito dell’occupazione del suolo pubblico e dell'esecuzione dei lavori per tutta la durata degli stessi e quella causata successivamente per assestamenti e cedimenti dei manufatti messi in opera sul suolo e nel sottosuolo pubblico ed aree di pertinenza, s'intenda unicamente a carico del richiedente e della ditta esecutrice dei lavori;

- Che è facoltà dell’Amministrazione Comunale imporre modifiche ed ulteriori condizioni , anche durante il corso dei lavori.  La presente autorizzazione è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Dirigente, ove siano   sopravvenute ragioni d'incolumità, di tutela del traffico, della proprietà pubblica, dell'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni cui è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare.  Il tutto senza diritto d'indennizzi;

- Le opere dovranno essere eseguite da impresa regolarmente iscritta ed in regola con tutte le certificazioni (DURC) e  a regola d’arte. Le certificazioni dovranno essere consegnate all'ufficio tecnico competente al ritiro dell'autorizzazione.  In particolare, i lavori dovranno essere eseguiti nel seguente modo:

- l’asfalto dovrà essere tagliato con idoneo mezzo meccanico in modo da evitare slabbrature;

- i materiali di risulta dello scavo dovranno essere completamente allontanati; è facoltà dei tecnici competenti valutarne l'idoneità per eventuali riutilizzi;

- le tubazioni dovranno essere di PVC extrapesante tipo UNI 303/1, con marchio di qualità I.I.P. Oppure di polietilene alta densità corrugato del diametro di mm. 200; dovranno essere collegate alla tubazione principale utilizzando adeguati pezzi speciali; nel caso la tubazione venga inserita nella caditoia stradale, si dovrà fare particolare attenzione alla sigillatura del giunto e utilizzare apposite malte cementizie;

- il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con materiale sabbioso (è   escluso in   assoluto         materiale argilloso) , convenientemente costipato;

- lo strato successivo deve essere di materiale stabilizzato di spessore compattato  di   20  centimetri; qualora il ricoprimento del tubo sia inferiore a cm. 40 dal piano strada il materiale stabilizzato dovrà essere additivato con cemento in ragione di q.li 1,50 per mc. Di materiale inerte.

- strato  di conglomerato bituminoso  (bynder) del tipo 0/18  dello spessore medio di  10  centimetri,   opportunamente costipato e livellato;

- il tappeto d’usura dovrà essere eseguito successivamente,  dopo l’assestamento degli scavi,  con conglomerato bituminoso 0/8, spessore medio  di   centimetri 3,  previa mano d'attacco  con emulsione bituminosa  al 55%,  dovrà avere una larghezza  superiore di  50  centimetri   per   parte oltre il bordo dello scavo ( se trattasi di scavo trasversale) e  pari alla metà della carreggiata (se trattasi di scavo longitudinale), nel caso in cui  l’intervento sia realizzato nel marciapiede, il ripristino dovrà avvenire con materiale e modalità di  posa uguale all’esistente;

- i  ripristini  con il binder devono essere eseguiti  contemporaneamente alla posa  dello stabilizzato  ed in ogni  caso  entro  gg. 6  dalla chiusura  dello  scavo;

- il tappeto d’usura dovrà essere eseguito successivamente e dovrà essere realizzato su metà della carreggiata, dopo l’assestamento degli scavi,  con conglomerato bituminoso 0/8, spessore medio  di   centimetri 3,  previa mano d'attacco  con emulsione bituminosa  al 55%,  dovrà avere una larghezza  superiore di  50  centimetri   per   parte oltre il bordo dello scavo.

è da ritenersi obbligatorio il rifacimento dell’eventuale segnaletica (verticale ed orizzontale) che era  presente  nel tratto di strada soggetta ai lavori di scavo.

###### Per ogni  informazione in ordine al pagamento, codesta Ditta potrà rivolgersi al n.Tel. 0547 79238

Il comando di P.M., cui la presente è inviata per conoscenza, è tenuto a vigilare sulla regolarità dell’occupazione e della segnaletica  e ad intervenire in merito.

Eventuali proroghe saranno soggette a nuova autorizzazione e trattate come tali.

L’Amministrazione Comunale declina ogni  responsabilità  per incidenti  a terzi  che dovessero verificarsi in  conseguenza della presente autorizzazione.